## Slide 1
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μελέτη του πρωτοκόλλου USB Power Delivery
με μικροελεγκτή STM32
Φωτόπουλος Στέφανος · Α.Μ.: 4829
Σεπτέμβριος 2024
Επιβλέπων Καθηγητής: Ευθυμίου Αριστείδης

## Slide 2
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Τι είναι το USB Power Delivery;
Το USB Power Delivery (USB-PD) επεκτείνει τις δυνατότητες ισχύος των προτύπων USB 2.0 και 3.1, επιτρέποντας έξυπνη και ευέλικτη τροφοδοσία μέσω ενός και μόνο καλωδίου.
Σύνδεσμος Type-C™
Παροχή ισχύος έως 100W μέσω ενός ενιαίου, αντιστρέψιμου συνδέσμου.
Ευρεία συμβατότητα
Τροφοδοτεί φορητούς υπολογιστές, οθόνες και συσκευές γρήγορης φόρτισης.
Αυτόματη διαπραγμάτευση
Η βέλτιστη τάση και το ρεύμα καθορίζονται δυναμικά μεταξύ των συσκευών.
Αμφίδρομη επικοινωνία
Η επικοινωνία USB-PD πραγματοποιείται μεταξύ δύο συνδεδεμένων συσκευών.
USB Power Delivery · STM32
1

## Slide 3
ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ USB-PD
Power Data Objects (PDO)
Τα PDO είναι δομές δεδομένων του USB-PD που καθορίζουν τις δυνατότητες ισχύος μιας συσκευής παροχής, διασφαλίζοντας ασφαλή τροφοδότηση μεταξύ συνδεδεμένων συσκευών Type-C.
Fixed Supply PDO
Καθορίζει σταθερά επίπεδα τάσης που παρέχει η συσκευή παροχής (source).
Τυπικές τάσεις στον μικροελεγκτή μας: 5V, 9V, 12V.
Το εύρος ρεύματος ορίζεται από τον κατασκευαστή, κοντά στα 3A.
APDO (Adjustable PDO)
Επιτρέπει δυναμική ρύθμιση τάσης και ρεύματος εξόδου.
Εύρος τάσης: 3.3V έως 11V.
Ρυθμιζόμενο ρεύμα: από 0A έως 3A.
USB Power Delivery · STM32
2

## Slide 4
ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ USB-PD
Request Data Objects (RDO)
Τα RDO καθορίζουν τις παραμέτρους ισχύος που ζητά μια συσκευή καταναλωτή (sink) από μια συσκευή παροχής (source) και είναι κρίσιμα για τη διαπραγμάτευση της παροχής.
1
Επιλογή PDO
Μόλις επιλεγεί το κατάλληλο SRC PDO, η συσκευή SNK δημιουργεί το αντίστοιχο RDO.
2
Πεδία του RDO
Index επιλεγμένου SRC PDO, ρεύμα λειτουργίας και μέγιστο ρεύμα λειτουργίας.
3
Αξιολόγηση από τη πηγή
Η συσκευή παροχής αξιολογεί αν μπορεί να καλύψει το αίτημα και ρυθμίζει ανάλογα.
4
Προεπιλογή ασφαλείας
Αν δεν βρεθεί κατάλληλο PDO, επιλέγεται αυτόματα το προεπιλεγμένο PDO των 5V.
USB Power Delivery · STM32
3

## Slide 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ
Πλεονεκτήματα της Διπλής Λειτουργίας (Dual Role)
Η τεχνολογία Dual Role επιτρέπει τη μετάδοση ενέργειας και δεδομένων σε αμφίδρομη κατεύθυνση. Ο ρόλος τροφοδοσίας (sink ↔ source) και ο ρόλος δεδομένων (συσκευή ↔ υπολογιστής) μπορούν να εναλλάσσονται ανάλογα με τη χρήση, υπό τον έλεγχο του πρωτοκόλλου USB-PD.
Ίδιο καλώδιο, αμφίδρομη τροφοδοσία μεταξύ συσκευών.
Ένας κοινός προσαρμογέας μπορεί να τροφοδοτήσει πολλαπλές συσκευές.
Sink ↔ Source
Δεδομένα ↔ Host
Ο ρόλος ελέγχεται πλήρως από το πρωτόκολλο USB-PD.
USB Power Delivery · STM32
4

## Slide 6
ΥΛΙΚΌ
Αρχιτεκτονική του Μικροελεγκτή STM32G474RE
Ο σύνδεσμος JP1 στην πλακέτα του μετατροπέα buck-boost επιλέγει την πηγή τάσης VIN.
1
Προεπιλογή
Το JP1 επιλέγει την πηγή ισχύος από τον φορτιστή USBPD_VBUS (default 5V) μέσω Type-C.
2
Εναλλακτική πηγή
Για εξωτερική τροφοδοσία, συνδέεται πηγή στα VIN/GND του JP1 και αφαιρείται το jumper.
USB Power Delivery · STM32
5

## Slide 7
ΥΛΙΚΌ
Αρχιτεκτονική του Μικροελεγκτή STM32G474RE
Τα βασικά στοιχεία αλληλεπίδρασης χρήστη πάνω στην πλακέτα B-G474E-DPOW1 Discovery kit.
B2 Joystick
Τετραθέσιο joystick με πλήκτρο επιλογής, χρησιμοποιείται για την επιλογή τάσης.
4 User LEDs
Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης, προγραμματιζόμενες ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.
USB Power Delivery · STM32
6

## Slide 8
ΕΡΓΑΛΕΊΑ
Επεξήγηση του STM32CubeMonitor
Στους μικροελεγκτές, τα traces αναφέρονται στις καταγραφές σημάτων ή γεγονότων που παρακολουθούνται κατά τη λειτουργία του συστήματος.
Βοηθούν στην ανάλυση και τον εντοπισμό σφαλμάτων.
Παρέχουν πληροφορίες για την αλληλουχία εντολών και την επικοινωνία μεταξύ περιφερειακών.
Στην εικόνα φαίνεται μια σειρά traces με μηνύματα ενός συστήματος USB Power Delivery.
USB Power Delivery · STM32
7

## Slide 9
ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ
Διάγραμμα Ροής της Κύριας Λειτουργίας
Η main() του αρχείου main.c περιλαμβάνει τις κλήσεις αρχικοποίησης για όλα τα περιφερειακά του μικροελεγκτή, πριν εισέλθει σε έναν ατέρμονα βρόχο ελέγχου.
1
Αρχικοποίηση
HAL, περιφερειακών και ρολογιού συστήματος.
2
Βρόχος for()
Είσοδος σε ατέρμονα βρόχο όπου εκτελούνται οι βασικές λειτουργίες.
3
Check Buttons()
Έλεγχος ποιο κουμπί πατήθηκε· κλήση αντίστοιχης συνάρτησης αλλαγής τάσης / LED.
4
Καθυστέρηση 1ms
Εισάγεται μικρή καθυστέρηση πριν την επόμενη επανάληψη ελέγχου.
επιστροφή στον βρόχο
USB Power Delivery · STM32
8

## Slide 10
ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΏΔΙΚΑ
Προγραμματιστική Ανάλυση
MX_GPIO_Init()
Αρχικοποιεί τα GPIO pins για τα κουμπιά του joystick και τα LEDs, με τη βοήθεια του STM32CubeIDE, που αντιστοιχίζει κάθε pin στο σωστό component του μικροελεγκτή.
Δημιουργία Σημαφόρων
Για κάθε κουμπί χρησιμοποιείται σημαφόρος ώστε η κρίσιμη ακολουθία ενεργειών να εκτελείται μία φορά ανά πάτημα, αποτρέποντας παράλληλες εκτελέσεις και καταστάσεις ανταγωνισμού.
USB Power Delivery · STM32
9

## Slide 11
ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΏΔΙΚΑ
Προγραμματιστική Ανάλυση
USBPD_DPM_SNK_EvaluateCapabilitiesPDO
Αναλύει τις δυνατότητες του δέκτη USB-PD, εξετάζοντας τα δεδομένα της πηγής, και προετοιμάζει το RDO με τις απαιτήσεις ισχύος του δέκτη.
USBPD_PE_Send_Request
Στέλνει το προετοιμασμένο RDO προς την πηγή, επικοινωνώντας την επιθυμητή αλλαγή τροφοδοσίας.
Οι δύο συναρτήσεις συνεργάζονται ώστε να επιτρέψουν ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της μετάδοσης ισχύος μεταξύ πηγής και δέκτη.
USB Power Delivery · STM32
10

## Slide 12
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Διαδικασία για τη Διπλωματική Εργασία
0
Βήμα 0 — Σύνδεση & Έλεγχος μέσω Monitor
Μετά τη σύνδεση στον φορτιστή και τον υπολογιστή, επιλέγεται η θύρα ("Select Tracer Port", COM3). Η αποσύνδεση/επανασύνδεση του USB-C και το trace "Detach" επιβεβαιώνουν τη σωστή θύρα.
1
Βήμα 1 — Καταγραφή Δυνατοτήτων Τροφοδοσίας
Το σύστημα λειτουργεί ως "sink" λαμβάνοντας ενέργεια από κοινό φορτιστή τηλεφώνου. Τα PDO στο STM32CubeMonitor δείχνουν τις διαθέσιμες τάσεις/ρεύματα· η εργασία εστιάζει σε fixed τιμές.
Απόσπασμα SRC_CAPABILITIES από το Monitor
USB Power Delivery · STM32
11

## Slide 13
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Βήμα 2 — Επιλογή Τάσης μέσω Joystick
Τρία κουμπιά του joystick αντιστοιχίζονται σε ένα από τα τέσσερα user LEDs, επιτρέποντας στον χρήστη να επιλέξει την επιθυμητή τάση.
Select
5V
Κόκκινο LED
Down Arrow
9V
Πράσινο LED
Left Arrow
12V
Πορτοκαλί LED
USB Power Delivery · STM32
12

## Slide 14
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Διαδικασία για τη Διπλωματική Εργασία
Βήμα 3 — Επιβεβαίωση Επιλογής Τάσης
Η επιλογή επιβεβαιώνεται παρακολουθώντας τα traces στο STM32CubeMonitor σε πραγματικό χρόνο, και μετρώντας την τάση στο σημείο USBPD (JP1) με πολύμετρο.
Βήμα 4 — Αλλαγή Τάσης από τον Χρήστη
Ο χρήστης μπορεί να αλλάζει συνεχώς την επιλεγμένη τάση μέσω του joystick, χωρίς επίπτωση στη λειτουργικότητα· κάθε επιλογή επαληθεύεται εκ νέου.
USB Power Delivery · STM32
13

## Slide 15
ΑΝΆΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ
Ανάλυση & Επεξήγηση Traces για USB-PD
Η αλληλουχία traces δείχνει τη διαδικασία όπου η συσκευή Sink ζητά αλλαγή τάσης από τη συσκευή Source. Το αίτημα γίνεται αποδεκτό και η τάση ρυθμίζεται στην επιθυμητή τιμή, μέσω μηνυμάτων αποδοχής, επιβεβαίωσης και αλλαγής κατάστασης.
USB Power Delivery · STM32
14

## Slide 16
ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
Υλοποίηση και Επαλήθευση της Λειτουργικότητας
Η διαδικασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και σταδιακή τροποποίηση ενός demo προγράμματος σε C, μέσω Visual Studio Code και PlatformIO, με παρακολούθηση traces μέσω STM32CubeMonitor.
1
Έλεγχος LEDs μέσω κουμπιών
Χρήση σημαφόρων για αποφυγή αλληλεπιδράσεων και προβλημάτων συγχρονισμού.
2
Αναγνώριση δυνατοτήτων πηγής
Υλοποίηση λειτουργίας ανάγνωσης των capabilities του φορτιστή.
3
Επιλογή επιθυμητής τάσης
Υλοποίηση της δυνατότητας επιλογής τάσης μέσω request.
USB Power Delivery · STM32
15

## Slide 17
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΕΚΤΆΣΕΙΣ
Επιπλέον Λειτουργίες
Programmable APDO
Επέκταση των ρυθμίσεων για υποστήριξη παραμέτρων APDO.
Ρύθμιση τιμών τάσης/ρεύματος ανάλογα με τον φορτιστή/πηγή.
Ακριβέστερη Μέτρηση
Χρήση παλμογράφου για παρακολούθηση μεταβολών τάσης με μεγάλη ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο.
Διασφάλιση λειτουργίας εντός ασφαλών ορίων, αποφεύγοντας υπερφόρτωση/υπερτάσεις.
USB Power Delivery · STM32
16

## Slide 18
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Τι έμαθα από τη Διπλωματική Εργασία
Απέκτησα βαθιά γνώση του πρωτοκόλλου USB Power Delivery και της εφαρμογής του στη διαχείριση ενέργειας συστημάτων, και έμαθα να χρησιμοποιώ εργαλεία όπως το STM32CubeMonitor για την παρακολούθηση και επαλήθευση ενεργειακών παραμέτρων.
Η ανάπτυξη σε C με Platform.io μου έδωσε πρακτική εμπειρία στην προγραμματιστική διαχείριση μικροελεγκτών. Η εργασία αποτέλεσε εξαιρετική εισαγωγή στα embedded συστήματα, στην ενσωμάτωση υλικού/λογισμικού και σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.
USB Power Delivery · STM32
17

## Slide 19
Σας ευχαριστώ πολύ
για τον χρόνο και την προσοχή σας!
USB Power Delivery · STM32G474RE